# MONTAVIMO INSTRUKCIJA

# UNIVERSALIOS LAUKO DURYS  MIKEA

# Dėmesio! Prieš montavimą susipažinkite su šia instrukcija ir garantijos sąlygomis.

# Šios lauko durys skirtos naudoti kaip įėjimo durys gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms.

Naudojant šias duris pagal paskirtį, jos nekenkia sveikatai ir neturi neigiamo poveikio aplinkai.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Durų montažą ir reguliavimą gali atlikti tik tos srities kvalifikuoti specialistai.

- Durys, priklausomai nuo montavimo, gali būti atidaromos į pastato išorę arba  į pastato vidų.

- Tamsių spalvų durys, veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista ir gali laikinai nežymiai išlinkti. Todėl labai tamsių spalvų duris patartina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių durų stoginėmis arba rinktis šviesesnių spalvų duris.

- Sienos angos matmenys turi būti 1-2 cm didesni už durų (staktos išorės) matmenis.

- Durys turi būti tvirtinamos per staktą į sieną ne mažiau kaip aštuoniais (po keturis į kiekvieną staktos šoną) tolygiais atstumais išdėstytais varžtais, atitinkančiais sienos struktūrą.

# MONTAVIMO EIGA

- Išpakuoti duris nenuimant apsauginės varčios plėvelės ir nesunaikinant gamyklinės pakuotės.

- Patikrinti ar durys atitinka užsakymą, ar neturi konstrukcinių defektų. Jeigu durys neatitinka užsakymo arba turi konstrukcinių defektų, jas reikia supakuoti ir pradėti reklamacijos procedūrą.  (SVARBU! – Perskaitykite Garantinį lapą).

- Nuvalyti ir išlyginti sienos angos kraštus.

- Įstatyti staktą į sienos angą ir laikinai užfiksuoti.

- Durų slenksčio apačią sutapatinti su esamu arba būsimu grindų lygiu. Patikrinti durų staktos horizontalumą ir vertikalumą gulsčiuko pagalba, patikrinti staktos įstrižaines ir užfiksuoti montavimo kaiščiais.

- Patikrinti ir, jei reikia, pakoreguoti kaiščiais staktos vertikalumą (vyrių pusėje) ir tvirtinti keturiais varžtais.

- Patikrinti varčios atsidarymą ir užsidarymą ir, jei būtina, pakoreguoti staktos lygiagretumą varčiai (spynos pusėje) ir tvirtinti keturiais varžtais.

- Plyšius tarp staktos ir sienos užpildyti mažo plėtimosi poliuretano montavimo putomis.

- Įstatyti spynos rankenas, cilindrus ir cilindro dangtelius.

- Sukietėjus montavimo putoms, pašalinti jų perteklių.

- Pašalinti nuo varčios apsauginę plėvelę.

- Priklijuoti (pritvirtinti) prie varčios apsauginę plastikinę juostelę, dengiančią spynų mechanizmus. Teisingai įstatytų durų vyrių reguliuoti nereikia.

# VARČIOS REGULIAVIMAS DURŲ EKSPLOATACIJOS METU

# Varčią galima reguliuoti horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje.

- Horizontalus reguliavimas:

  - visuose vyriuose atlaisvinti varžtus 1;

  - įsukti arba išsukti reguliavimo varžtus 2;

  - visuose vyriuose priveržti varžtus 1.

- Vertikalus reguliavimas.

  - Norint pakelti varčią į viršų:

    - visuose vyriuose atlaisvinti varžtus 3;

    - paveržti reguliavimo varžtus 4;

    - užfiksuoti varžtus 3.

  - Norint nuleisti varčią į apačią:

    - reikiamai atlaisvinti visuose vyriuose varžtus 4;

    - užfiksuoti varžtus 3.

# EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI

- Plauti ir valyti duris su minkštu skudurėliu nenaudojant agresyvių valymo priemonių ir šveitimo miltelių.

- Atsiradusius mechaninius įbrėžimus uždažyti.

- Kartą per metus sutepti vyrius ir spynas alyva, o tarpines - priemone skirta automobilių tarpinių priežiūrai.

UAB “MEDASA”

Kareivių g  19-150, LT-09133 Vilnius

tel. +370 5 2137285; fax. +370 5 2163017

mob.tel. +370 686 33088; +370 698 20218

el. paštas: info@medasa.lt

www.medasa.lt